Fizicko klatno uputstvo za projektovanje

Za projektovanje je potreban enkoder hn3806-ab-1000n npn
Datasheet: N3806-1000.pdf (seli.tn)

I Arduino.
Green – 18
White – 19
Black – GND
Red – min 7VDC (~200mA)

Arduino kod:

volatile long counter = 0; // Variable to store the position of the Encoder
volatile boolean state_a;
volatile boolean state_b;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // Wait for serial connection
  }

  pinMode(18, INPUT_PULLUP);
  pinMode(19, INPUT_PULLUP);

  state_a = digitalRead(2);
  state_b = digitalRead(3);

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(18), ISR_A, CHANGE);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(19), ISR_B, CHANGE);
}

void loop() {
  Serial.println(counter);

  delay(50); // Delay for stability in plotting
}

void ISR_A() {
  state_a = !state_a;
  if (state_a == state_b) {
    counter++;
  } else {
    counter--;
  }
}

void ISR_B() {
  state_b = !state_b;
  if (state_b == state_a) {
    counter--;
  } else {
    counter++;
  }
}

Koristi se Arduino Mega 2560